## Slide 1
SDV→AIDV 전환 — 묻기 전에 먼저 · 끊겨도 끝까지 · 온디바이스
프로젝트 개요
음성 AI는 늘었지만(NIO NOMI · MBUX+ChatGPT · BYD God’s Eye) 전부 클라우드·발화 기반 ‘반응형(reactive)’ — 하루를 가로질러 상태를 들고·되돌리고, 묻지 않아도 재계획하는 온디바이스 에이전트는 없었다. PCAA가 그 빈칸을 채운다.
CONTINUITY · 끝까지 완성
변수가 생겨도 끊긴 여정을 다시 엮어 끝까지 잇는다
PROACTIVE · 능동
감지→수집→해결→승인, 묻기 전에 먼저 움직인다
ON-DEVICE · 신뢰
판단·실행이 전부 차 안, 개인정보가 밖으로 안 나간다
핵심 기술
차별점은 모델이 아니라, 이를 엮는 ‘에이전트 엔진’ — 쏟아지는 데이터에서 ‘지금 필요한 사실만’ 골라 VLM에 넘긴다
상황 인식 데이터
raw data 기반 상황 인식
카메라 · 마이크 · 내비 · 일정 등
▶
에이전트 엔진
관련 사실만 골라 맥락 조립
★ 우리의 핵심
▶
VLM · Qwen 9B
의미 · 판단만
추론 · 판단
엔진이 호출하는 온디바이스 AI 모듈 5종 — 경량·실시간·오프라인 commodity
VAD
Silero-VAD
Pi 엣지
STT
Zipformer
Pi 엣지
TTS
Piper
Pi 엣지
Face
InsightFace
Thor
VLM
Qwen 9B
Thor
왜 Qwen 9B · Thor — VAD·STT·TTS는 Pi 엣지, Face·VLM은 Thor · 9B 채택: TTFT ~1s · TPS 35–40
프로젝트 결과
프로젝트 결과 — 온디바이스(Pi5+Thor)로 실측 검증된 코어 성과
1
온디바이스 Proactive Agent 구현
→ 완전 온디바이스 구동
2
5개 AI 모듈 오케스트레이션 통합
3
차량 최적화 System Architecture
의도 인식 성공률
96%
목표 ≥95%
얼굴 인식 오류율 (FAR)
3%
목표 ≤5%
TTS 첫 응답까지 시간
1.7s
목표 ≤2s
전체 응답 지연
5.55s
목표 ≤6s · avg
VLM 추론 속도
38
tok/s · 목표 ≥35
온디바이스인데도 프라이버시 FAR 3% · 속도 응답 5.55s·VLM 38tok/s · 의도 인식 정확도 96% 동시 달성 · 클라우드 접근X
※ 의도 100%는 텍스트→의도 기준(STT 실측은 Pi5 측정 예정) · 응답 지연 10회 평균 · VLM은 Thor 9B 기준, RAM 스왑 미발생
LG 부트캠프 13기 — PCAA (Proactive Car AI Agent) | On-Device · Edge Inference · Privacy-First · Cloud-Zero
PCAA (Proactive Car AI Agent)
온디바이스 능동형 차량 AI 에이전트
LG 부트캠프 13기 B반
3팀 – 피카츄팀
김민서 · 김연진 · 김희수 · 한소희
→ 실시간 추론 확보
→ 하나의 흐름으로 통합

## Slide 2
시스템 아키텍처
추론·통제·상태는 차 안 HPC(Thor) · 음성·센싱은 엣지(Pi) — 바깥 세계 데이터만 목업, 도구 인터페이스는 동일
능동(Proactive) — 이벤트·상태 변화에 묻기 전에 먼저 움직인다 · retrieval·자율 트리거는 게이트웨이→엔진으로 통합 · 전부 차 안 처리(클라우드 X)
데모 요약
끊긴 세션이 아니라 “연속된 하루” — 변수가 생겨도(프라이버시·사고·일정) 약속을 끝까지 잇는다
SDV→AIDV 전환 — 묻기 전에 먼저 · 끊겨도 끝까지 · 온디바이스
PCAA (Proactive Car AI Agent)
온디바이스 능동형 차량 AI 에이전트
LG 부트캠프 13기 — PCAA (Proactive Car AI Agent) | On-Device · Edge Inference · Privacy-First · Cloud-Zero
에이전트 엔진
VLM 추론
얼굴 인식
음성·엣지
세션·상태
목업(외부)
차량 엣지 · Pi 5
차량 HPC · NVIDIA Thor (automotive-grade)
인캐빈 UI
화면·지도·카드
음성 입출력
VAD·STT·TTS
마이크
센서 입력
SSH Tunnel
→ Thor
게이트웨이
전송 · 이벤트 전달
얼굴 식별
InsightFace · 탑승자
능동 (Proactive)
이벤트·상태 변화에 묻기 전에 먼저
에이전트 엔진 · 허브
관련 사실 retrieval · 컨텍스트 조립 · 추론 루프 ·
약속 장부·되돌리기·승인 관문·세이프티 · 조립·retrieval은 엔진 책임 (전송과 분리)
Qwen VLM 9B
추론 + 비전 · TensorRT
세션 관리
Session Mgr · SQLite
상태원
day_service · 약속·결정
목업 데이터
캘린더·메일·경로·
미디어·센서
얼굴ID
추론
retrieval·상태감시
조회
이벤트·음성
응답·능동
Demo A · 가족 저녁 집→벽제갈비 · 4인+게스트
1
가족 탑승
2
식당 예약
3
출발·주행
4
게스트 프라이버시
5
엄마 메시지
6
아이 수면
7
사고+폭우
8
결정 A/B
✓
도착
한 트립 안에서도 — 사람마다 챙기고(프라이버시·수면), 변수엔 되돌릴
수 있게 묻고 예약을 끝까지 책임진다.
Demo B · 하루 출퇴근 아침→저녁 · 연속된 하루
1
보딩
2
세탁소 약속
3
강아지 회차
4
카풀 프라이버시
5
마곡 도착
6
미팅 브리핑
7
여의도 도착
8
사고 재계획
9
퇴근·약속 소환
10
유치원 푸시
11
세탁소
✓
하루 완성
아침 약속을 저녁까지 완벽 관리 — 변수가 생겨도 끝까지 잇는다.
끊긴 세션이 아니라 “연속된 하루”